## Slide 1: Título
Jonas López

## Slide 2: Índice
Motivación
¿Qué es Jupyter Notebook?
Iniciando Jupyter Notebook
Interfaz de navegación
Crear un Notebook – kernels
Interfaz de un Notebook
Tipos de celda
Celdas
Código
Markdown
A
A

## Slide 3: Estatus de Competencia

## Slide 4: Competencia: Porcentaje de horas por sistema para el Participante del Mercado más esencial
Sistema | Sin capacidad comprometida por Contratos Legados | Con capacidad comprometida por Contratos Legados
SIN | 52% | 3%
BCA con capacidad de enlaces | 7% | 0%
BCA con importaciones | 16% | 0%
BCS | 63% | 33%
Menos horas es mejor.

## Slide 5: Relación CFE Corporativo y EPS de Generación
CFE Corporativo mantiene control de los EPS de generación:
  Control del Consejo de Administración de la EPS
  Autoriza el presupuesto a los proyectos de inversión y el presupuesto de servicios personales
  Aprueba la contratación de obligaciones constitutivas de deuda
  Maneja los ingresos excedentes
  Realiza la facturación, cobranza y pago (2017)

## Slide 6: Presupuestos autorizados a las EPS de Generación para mantenimiento
 | 2016 | 2017
Empresa | Porcentaje Autorizado | Porcentaje Autorizado
PM A | 37% | Datos no disponible
PM B | 57% | 36%
PM C | 99.41% | 51.24%
PM D | 14% | 62%
PM E | 47% | 39%
Porcentaje del presupuesto para mantenimiento de generadores autorizado por CFE Corporativo

## Slide 7: Relación EPS de Generación y CFEnergía
El MIM no identificó la contratación de un proveedor distinto para las EPS de generación durante 2017
Los servicios de CFEnergía pueden ser contratados mediante un proceso de adjudicación directa, o dentro de las relaciones interempresas a través de las Operaciones del giro ordinario o habituales que no requieren autorización alguna, a diferencia de los servicios de un tercero que deben cumplir con un procedimiento más detallado.

## Slide 8: Precios de Referencia para combustible vs. precios CFEnergía
Precios de referencia usado para la Evaluación de Consistencia de Ofertas son estimaciones de precios competitivos
  Están conforme con el método determinado por Ley de Impuestos Sobre la Renta, Artículo 216 (Método de Precio Comparable No Controlado)
Diseñado para transacciones entre compañías afiliadas para que no transfieran fondos de una subsidiaria u otra para evitar impuestos

## Slide 9: Comparación de precios CFEnergía vs. Precio de Referencia
Precios de CFEnergía con base en una encuesta de los EPS de generación
Chart: Mes (2017)

## Slide 10: Observaciones: competencia
Los índices de competencia indican un ambiente competitivo tomando en cuenta la reformación de CFE y los contratos legados
Los contratos legados tienen un efecto favorable a la competencia
Las EPS de generación están controlado por CFE Corporativa
Los precios de gas natural suministrados por CFEnergía son en promedio 15-20% mayores a los Precios de Referencia
Los EPS de generación no contrataron con competidores de CFEnergía durante 2017

## Slide 11: Recomendaciones: competencia
No se emita nuevamente una resolución que impida a las EPS de generación recibir los ingresos excedentes por su operación
Cada empresa de la CFE presente informes contables de manera individual
La CFE establezca un procedimiento más eficaz para la contratación de proveedores primarios de combustibles, con las mismas condiciones a todos los interesados
Se realice una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE, que incluya el minimizar el uso de adjudicaciones directas, en línea con la Recomendación 14 del reporte elaborado por la OCDE “Combate a la colusión en licitaciones en México”

## Slide 12: Ejecución del MDA
Ejecución del MDA

## Slide 13: Ajustes manuales necesarios para que el modelo converja
Procesos dentro líneas punteadas no tienen procedimiento ni documentación. El orden y monto de ajustes no están controlado por escrito.

## Slide 14: Observaciones: MDA
Los ajustes realizados se ejecutan conforme a un criterio que distingue prioridades, pero sin un procedimiento escrito y controlado.
Los ajustes son necesarios en ausencia de automatización adecuada.
Los ajustes no son rastreables por falta de documentación.
En ausencia de automatización o procedimientos, dos operadores pueden tomar decisiones distintas, lo que daría lugar a PML diferentes.
La ejecución del software MDA no puede ser replicada por el CENACE o por terceros como el MIM, debido a la falta de documentación en los procesos.

## Slide 15: Recomendaciones: MDA, 1-2
Desarrolle procedimientos detallados
Registre y justifique los ajustes
Publique los procedimientos que se establezcan
Desarrolle el programa de entrenamiento para los operadores del MDA
Establezca un programa de certificación de operadores del MDA
Modele una ponderación de acuerdo con la jerarquía en la toma de decisiones y se implemente en el modelo de optimización del MDA

## Slide 16: Recomendaciones: MDA, 2-2
  Implemente una curva de demanda de reserva para la relajación automática de los requerimientos de reserva
  Implemente mejoras en el software del MDA
  Publique cada importación o exportación por Confiabilidad.
  Someterse periódicamente a auditorías independientes de los procesos para organizaciones proveedoras de servicios tales como el Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) No. 16 (sucesora de SAS70) y el International Standards for Assurance Engagements (ISAE) No. 3402 and Service Organization Control (SOC) reporting, al igual que otros operadores de mercados eléctricos.

## Slide 17: Diferencias de precios entre el MDA y el MTR

## Slide 18: Precios MTR Ex-post mayor al MDA (SIN)

## Slide 19: Factores que aumenta la diferencia: alta demanda y menor disponibilidad en el MTR Ex-post
Nota: 17 de agosto de 2017 - Hora 17, SIN

## Slide 20: Factores con impacto a la diferencia, 1-2
Aumento en la demanda con respeto a 2016
Disminución de disponibilidad (margen de capacidad) con respeto a 2016
Insuficiente reserva en zonas locales, lo que significa que el mercado operó con insuficiente capacidad

## Slide 21: Factores con impacto a la diferencia, 2-2
El CENACE excluye del despacho MTR Ex-post unidades no-sincronizadas pero con arranque rápido de menos de 10 y 30 minutos
Hasta el 7 de septiembre el requerimiento de Reserva de Regulación Secundaria en el MTR Ex-post fue mayor al requerimiento usado durante operaciones en tiempo real
La convergencia de los precios se benefició de tendencias de temporada después del verano
  Bajó la demanda
  Aumento en la disponibilidad de unidades
  Hubo aportaciones de agua inesperadas en tiempo real

## Slide 22: Observaciones
La escasez de capacidad disponible y reservas inadecuadas son factores principales de la falta de convergencia.
Las fallas que ocurren entre la ejecución del MDA y la operación en tiempo real reducen la capacidad disponible y la reserva en el MTR Ex-post por ello empeora la convergencia.
Las reglas administrativas del MTR Ex-post reducen la cantidad de unidades disponibles para despacho y tiende a aumentar el precio del MTR Ex-post.
El CENACE identificó que se puede reducir el requisito de Reserva de Regulación Secundaria de Frecuencia en el MTR Ex-post con una simulación del mercado, pero sin un ambiente de prueba

## Slide 23: Recomendaciones
El CENACE cuenta con un ambiente de prueba de los mercados MDA y MTR Ex-post.
El CENACE examine en un ambiente de prueba
  La inclusión de UCE de arranque rápida en el MTR Ex-post.
  La optimización del uso de agua adicional en el MTR Ex-post.
El CEANCE examine las causas y reduzca las diferencias entre
  La disponibilidad de agua en el MDA y la disponibilidad de agua durante el MTR Ex-post.
  La generación hidroeléctrica en el MDA y la generación hidroeléctrica usada en tiempo real.

## Slide 24: Tratamiento de reservas

## Slide 25: Zonas de reserva

## Slide 26: CENACE incumplimiento con requerimiento de reservas locales en el AUGC (SIN)
10-20 horas/año sería normal para una “probabilidad de pérdida de carga” de un día en 10 años
Notes: Explain that this is only data per day, not hours, could be multiple hours or one hour
Need benchmark, explain the difference between events and hours and days
Source is bitácora

## Slide 27: Margen de Reserva Operativo de 60 minutos en tiempo real (SIN)
Chart: Horas
6%
185 horas menos que 6%
Notes: 185 horas menor de 6%

## Slide 28: Diferencias de definiciones y de práctica
Concepto de reserva | Manual de Mercado Corto Plazo y Código de Red | Práctica en operación tiempo real | Mercado Balance de Potencia
Reserva de Regulación Secundaria |  |  | 
Reserva Rodante (tiempo no especificado) |  |  | 
Reserva Operativa de 60 minutos |  |  | 
Reserva Rodante de 10 minutos |  |  | 
Reserva total de 10 minutos |  |  | 
Reserva suplementaria de 30 minutos |  |  | 
Requerimientos zonales para reservas |  |  | 
Reserva de 2 horas (Disponibilidad de Producción Física para UCE firmes) |  |  | 
Notes: Review slide titles of columns. Verify código de red has same req. As Man. De corto plazo

## Slide 29: Observaciones
El CENACE no cumple con los requerimientos de reserva zonales en el SIN con alta frecuencia
El CENACE reduce los requerimientos de reserva en el MDA y MTR Ex-post cuando no se puede cumplir con los requerimientos
La operación en tiempo real no se apega a las definiciones de reserva en el Código de Red ni a los requerimientos del Manual de Mercado de Corto Plazo
Operación en tiempo real puede mantener un margen de reservas por arriba del 6% mandado por el Código de Red menos que en 185 horas (2.11% del total de las horas)

## Slide 30: Recomendaciones
El CENACE realice el seguimiento de las reservas durante la operación en tiempo real por zonas y tipos de reserva de conformidad con lo establecido en las Bases del Mercado Eléctrico.
El CENACE emita el Manual de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos para fundamentar la metodología para el cálculo del requerimiento de reservas.
El CENACE estandarice las Zonas de Potencia empleadas en el MBP respecto a las zonas de reserva utilizadas en el Mercado de Energía de Corto Plazo.
Se homologue el concepto utilizado para Entrega de Capacidad en el Mercado para el Balance de Potencia con el concepto de reservas utilizadas en el Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo.

## Slide 31: Garantía de Suficiencia de Ingresos

## Slide 32: Pago de GSI durante 2017, 1-2
El abono de pago de GSI será anulado cuando la UCE no haya seguido las instrucciones de asignación y despacho en el Día de Operación
  Durante 2017 el CENACE considera que todas las UCE siguen las instrucciones de despacho por falta de implementaciones de sistemas adecuadas
El abono de pago de GSI será anulado cuando el Generador haya declarado estatus de Operación Obligada
  El CENACE interpreta operación con Límite Eco. Despacho Mín. = Límite Eco. Despacho Máx. como “Operación Obligada”
  “Operación Obligada” está definida en los Bases del Mercado Eléctrico como auto-asignación
  El CENACE anuló el pago GSI a unidades que deben recibirla

## Slide 33: Pago de GSI durante 2017, 2-2
El pago de la GSI para el MTR en la Primera Etapa del Mercado no se ha llevado a cabo en 2017
  El 10 de septiembre de 2017 se registró una contingencia provocó una pérdida de carga en la Zona Metropolitana de Monterrey. Se arrancó UCE de túrbogas para reestablecer un estado operativo, pero el CENACE no pagó GSI del MTR y los UCE no recuperaron sus costos de operación.
  A partir del día 1 de enero de 2018, el CENACE empezó a realizar el pago de GSI para el MTR, además de permitir a los Generadores solicitar el pago de GSI en el MTR para las fechas anteriores al 1 de enero de 2018.

## Slide 34: Documentación de causas de GSI
El CENACE no provee en su documentación de la liquidaciones causales de pago por unidad. Tampoco registra las causas operativas que lleva a asignación y operación fuera de mérito.
  Voltaje
  Reserva local
  Evento climático
Evita que terceros verifique la justificación de los pagos

## Slide 35: Recomendaciones
Se realice al CENACE una auditoría independiente de los procesos para organizaciones proveedoras de servicios tales como el Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) No. 16 (sucesora de SAS70)
El CENACE integre a la información de liquidaciones la causa de la asignación de las UCE que están sujetas al pago de GSI
El CENACE realice el cálculo de la GSI para aquellas unidades identificadas erróneamente como Operación Obligada y determinar si requieren el pago por GSI
El CENACE realice el pago de GSI en MTR a las Unidades de Central Eléctrica.

## Slide 36: Mercado de Balance de Potencia

## Slide 37: Precios de potencia y niveles de reserva: mismo precio, menos confiabilidad
Mercados (2016 o 2017) | Precio final de Potencia ($/MW-año)
México – SIN | 1,207,324
PJM | 919,213
ISO-NE | 1,200,151
NYISO | 736,359
Año | ISO-NE | NYISO | PJM | MISO | CAISO
2010 | N/A | N/A | N/A | 7.5 | N/A
2011 | N/A | N/A | 0.00 | 50.75 | 7.00
2012 | 1.00 | N/A | 0.00 | 4.58 | 0.25
2013 | 19.75 | 112.42 | 21.00 | 3.08 | 0.75
2014 | 3.75 | N/A | N/A | N/A | N/A
Total de horas por año con escasez de reservas
Año | Número de eventos
2015 | 1
2016 | 0
2017 | 0
ISO-NE Escasez de reserva > 30 minutos
Incumplimiento con el 6%: 185 horas
Incumplimiento con requerimientos zonales RR10: 96 días – 281 días
Incumplimiento con requerimientos zonales Rsup: 96 días – 280 días
Escasez de reservas en México (SIN)

## Slide 38: Diseño: Baja el precio cuando aumenta demanda y escasez
Variable (SIN) | Variación % (2017-2016)/2016
Requisito Anual de Potencia (MW-año) | 4.04%
Oferta de Venta de Potencia (MW-año) | 0.64%
Costos Fijos Nivelados de la TGR ($/MW-año) | -12.32%
Precio de Cierre de Potencia ($/MW-año) | 20.35%
Ingresos del Mercado por TGR ($/MW-año) | 72.07%
Precio Neto Máximo de Potencia ($/MW-año) | -41.22%
Subió la demanda para energía, bajo el margen de capacidad, subió el Requisito Annual de Potencia
Precio de potencia bajó por los Ingresos del Mercado y los Costos Fijos Nivelados

## Slide 39: Observaciones
Los precios reflejan un sistema de alta confiabilidad
Hay una diferencia entre los productos adquiridos por el MBP (reservas de 2 horas no-zonales) y los productos requeridos de conformidad con el Mercado de Energía de Corto Plazo
Los métodos de estimar Ingresos del Mercado del TGR y los Costos Nivelados del TGR reducierion el Precio Neto en año de escasez

## Slide 40: Recomendaciones
Que se homologue los requerimientos del MBP con los requerimientos del Mercado de Energía de Corto Plazo
  Zonas de Potencia congruentes con las zonas de reserva
  Capacidad Entregada y Disponibilidad de Producción Física congruentes con los productos del Mercado de Energía de Corto Plazo: Energía, Reserva Operativa de 10 minutos y Reserva Suplementaria de 30 minutos
Que el CENACE revise la metodología de estimación de los parámetros de la TGR, los IMTGR y los CFNTGR
Que el CENACE calcule el IMTGR con base en un valor de largo plazo a futuro. Por ejemplo, un promedio móvil de los ingresos pronosticados de un número de años en el futuro, de manera que los IMTGR reflejen un costo de largo plazo.

## Slide 41: Gracias por su atención.

## Slide 42: Apéndice

## Slide 43: Energía en el SIN

## Slide 44: Distribución geográfica de los precios
○ Componente Congestión Positiva
Componente Congestión Negativa

## Slide 45: Los precios son mas altos pero son explicables

## Slide 46: Mayor demanda en 2017
Chart: Decil de las horas con mayor demanda Horas pico tienen mayor impacto en el precio

## Slide 47: Menor margen de capacidad en 2017 (2016-2017)/2016
Chart: Decil de las horas con menor margen de capacidad Horas pico tienen mayor impacto en el precio
Notes: 2016: 25%
2017: 20%

## Slide 48: Nodo de referencia

## Slide 49: El nodo de slack determina el Componente de pérdidas
La ubicación del Nodo de slack es una decisión administrativa sin fundamento económico o de ingeniería
El Componente de pérdidas depende de la ubicación del Nodo de slack
Por definición el Componente de pérdidas es cero en el Nodo de slack

## Slide 50: Un reverso en la ubicación por decisión administrativa
Cambia el Componente de pérdidas
Nodo 1 tiene un valor de -0.02
Nodo 2 tiene un valor de 0
cero

## Slide 51: La decision administrativa afecta las GCR

## Slide 52: Observaciones y Recomendaciones
Los componentes de pérdidas marginales calculados con un nodo de slack fijo no reconocen la inyección de energía por cada unidad para compensar pérdidas
El método actual resulta en patrones no esquivitas
Se recomienda que el CENACE implementa un bus de referencia distribuido que reconocería que las Centrales Eléctricas están distribuidas por toda la red y calcularía los factores de pérdidas con respecto a distintos puntos de referencia